GTJ-U920非金属超声波检测仪

产品特点

※ 新升级无线云传输功能（选配）；

※ 集测桩、测强、测缺、测深、测宽5大功能于一体；

※ 性能稳定、功能强大，是工程检测、教学、科研等需求多样化用户的最佳选择；

※ 半反半透、高亮度、TFT彩色液晶显示屏；

※ 全触屏操作、简单方便、稳定可靠；

※ 内存容量大、工作时间可达10小时以上；

※ 可连接数显回弹仪探头进行超声回弹综合法测强；

※ U盘转存数据、支持通过U盘进行软件升级；

※ 专用分析软件功能强大、数据分析处理、报告生成、打印报表轻松完成。

※ 中英文界面自由切换，国外客户使用更加方便快捷。

适用标准

●《建筑基桩检测技术规范》-JGJ 106-2014

●《公路工程基桩动测技术规程》-JTG/T F81-01-2004

●《铁路工程基桩检测技术规程》-TB 10218-2019

●《建筑地基基础检测规范》-DBJ/T 15-60-2019

●《深圳市建筑基桩检测规程》-SJG09-2020

●《超声法检测混凝土缺陷技术规程》-CECS 21 : 2000

●《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》-CECS 02：2005

●《铁路工程结构混凝土强度检测规程》-TB 10426-2019

●《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》-JTS 239-2015

●《高强混凝土强度检测技术规程》-JGJ/T294-2013

●《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》-DBJ/T01-78-2003

●《结构混凝土抗压强度检测技术规程》-DG/TJ08-2020-2007

●《公路工程超声回弹综合法检测结构混凝土强度技术规程》-DB51/T1996-2015

●《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》-T/CECS02-2020

● 《公路工程基桩检测技术规程》—JTG/T 3512-2020

● 《水运工程地基基础试验检测技术规程》—JTS 237-2017

●《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

技术参数

| 产品型号 | GTJ-U920非金属超声波检测仪 |
| --- | --- |
| 主控单元 | 内置A9工控主板 |
| 显示屏 | 10.1英寸、高亮度、TFT彩色液晶电容屏 |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 存储方式 | 内置电子硬盘（≥8GB）+大容量U盘 |
| 数据传输方式 | USB传输、无线云传输（选配） |
| 采集模式 | 单、双通道手动逐点采集 |
| 通道数 | 1发射+2接收 |
| 触发方式 | 信号触发 |
| 采样周期（μs） | 0.05~409.6 多档可选 |
| 声时精度（μs） | 0.05 |
| 声时范围（μs） | ±1677700 |
| 测宽功能 | 测量范围：0~10mm；测量精度：0.01mm； |
| 动态范围（dB） | 146 |
| 频带宽度（kHz） | 1~500 |
| 接收灵敏度（μV） | ≤10 |
| 增益精度（dB） | 0.5 |
| 发射电压（V） | 65、250、500、1000 四档可调 |
| 通讯接口 | USB、蓝牙、wifi |
| 工作时间（h） | ≥8 |
| 供电方式 | 内置锂电池 外置220V～16V AC/DC |
| 工作环境 | 温度（℃）-10℃~+40℃ 湿度（RH）< 90% |
| 主机尺寸（mm） | 300×200×55 |

操作界面

主界面                                超声测桩功能

超声测缺功能                              超声回弹综合测强功能

超声测缝深功能                                   数据管理

仪器构成

产品配置

| 序号 | GTJ-U920 非金属超声波检测仪物品清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程箱 | 1 |
| 2 | 主机 | 1 |
| 3 | 平面换能器 | 2 |
| 4 | 触摸笔 | 1 |
| 5 | 信号线（10米） | 2 |
| 6 | 摄像头 | 1 |
| 7 | 摄像头信号线 | 1 |
| 8 | 校验板 | 1 |
| 9 | 主机充电器 | 1 |
| 10 | 主机支架 | 1 |
| 11 | 背包带(含垫肩） | 1 |
| 12 | U盘 | 1 |
| 13 | 操作指南 | 1 |
| 14 | 产品合格证书、保修卡、装箱单 | 1套 |

# Text boxes

用途概述

超声透射法快速连续检测基桩；连续墙完整性快速检测；结构混凝土抗压强度检测；结构混凝土裂缝深度检测；结构混凝土裂缝宽度检测；岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。

主机

平面换能器

缝宽摄像头

校验板

主机支架

充电器

信号线

U盘

工程箱